ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МАРШРУТИЗАТОРА D-Link DIR-300 В РЕЖИМЕ PPPoE

1. Подключение маршрутизатора DIR-300

A. Подключите один конец адаптера питания к разъему на задней панели DIR-300, а другой конец - к розетке питания.

B. Подключите кабель Ethernet, проложенный от оборудования провайдера в вашу квартиру, к порту INTERNET на задней панели DIR-300.

C. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 1 или 2 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к адаптеру Ethernet на компьютере.

D. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 3 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту VoIP шлюза.

E. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 4 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту IPTV – приставки (STB).

Сброс настроек к заводским установкам можно выполнить с помощью аппаратной кнопки RESET. Выходное отверстие этой кнопки расположено на задней панели маршрутизатора рядом с разъемом питания. Для активации кнопки вставьте тонкую скрепку в отверстие (при включенном устройстве), нажмите и удерживайте ее в течение 10 секунд, затем удалите скрепку.

2. Настройка сетевой карты в ОС Windows XP

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

- Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

- В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

- В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

- Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3. Настройка маршрутизатора

Подключение к web-интерфейсу.

1. Запустите web-браузер к примеру Internet Explorer.

2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (по умолчанию имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку Вход.

4. Сразу после первого обращения к web-интерфейсу маршрутизатора откроется страница для изменения пароля администратора, установленного по умолчанию.

Введите новый пароль для доступа к web-интерфейсу в полях Пароль и Подтверждение. Затем нажмите кнопку Сохранить.

Восстановление заводских настроек.

Что бы сбросить настройки маршрутизатора к заводским установкам выберите на странице вкладку Система и из выпадающего меню выберите пункт Заводские настройки.

4. Настройка подключения к сети Интернет

Настройка подключения к сети Интернет выполняется в соответствии с данными, предоставленными ВолгаТелеком при заключении договора. При отсутствии данных перед настройкой маршрутизатора свяжитесь с технической поддержкой ВолгаТелеком и узнайте номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора в соответствии с вашими услугами

Примеры услуг и номеров VLAN:

доступ к услуге PPPoE  - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом VLAN 400

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PPPoE

1. Запустите Web-браузер и в поле адрес введите: http://192.168.0.1 на открывшейся странице перейдите в раздел Дополнительно / VLAN

2. На открывшейся странице в списке Имя выберите группу lan.

3. В таблице в нижней части страницы выделите строку port 3  и нажмите кнопку Удалить порт.

4. В таблице в нижней части страницы выделите строку port 4  и нажмите кнопку Удалить порт.

5. Нажмите кнопку Сохранить изменения.

6. Перейдите на страницу Сеть / Соединения

7. Выберите соединение WAN.

8. На открывшейся странице в списке Имя выберите группу WAN

9. На открывшейся странице в низу нажмите кнопку Удалить

10. Перейдите обратно на страницу Дополнительно / VLAN

11. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить

12. На открывшейся странице заполните поля.

12.1. В поле Имя ведите название для новой группы – wan.300

12.2. В поле Тип выберите значение NAT.

12.3. В списке Порт выберите значение port 5 (соответствует порту INTERNET маршрутизатора).

12.4. В списке Тег выберите значение tagged.

12.5. В поле VLAN ID введите значение 300. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке ВолгаТелком.

12.6. Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Вы создали группу портов для подключения к сети Интернет.

13. Нажмите кнопку Добавить и на открывшейся странице заполните поля

13.1. В поле Имя ведите название для новой группы – IPTV.

13.2. В поле Тип выберите значение Прозрачный.

13.3. В поле VLAN ID введите значение 500. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке ВолгаТелком.

13.4. В списке Порт выберите значение port 4.

13.5. В списке Тег выберите значение untagged.

13.6. В списке Порт выберите значение port 5.

13.7. В списке Тег выберите значение tagged.

13.8. Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Вы создали группу портов для доступа к услуге IPTV.

14. Снова нажмите кнопку Добавить и на открывшейся странице заполните поля

14.1. В поле Имя ведите название для новой группы – VoIP.

14.2. В поле Тип выберите значение Прозрачный.

14.3. В поле VLAN ID введите значение 400. Номер VLAN указывайте полученный в технической поддержке ВолгаТелком.

14.4. В списке Порт выберите значение port 3.

14.5. В списке Тег выберите значение untagged.

14.6. В списке Порт выберите значение port 5.

14.7. В списке Тег выберите значение tagged.

14.8. Нажмите кнопку Сохранить изменения.

Вы создали группу портов для доступа к IP-телефонии.

В результате откроется страница со следующими заполненными полями:

15. Наведите указатель мыши на надпись Система в верхней части страницы и нажмите кнопку Сохр. и Перезагрузить.

16. Перейдите на страницу Сеть / Соединения.

17. Нажмите кнопку Добавить.

18. На открывшейся странице в списке Тип соединения выберите значение PPPoE.

19. В поле Имя автоматически подставится значение pppoe_eth2.2.300_0.

20. В списке Физический интерфейс выберите значение Port 5.300.

21. В поле PPP Имя пользователя перепишите значение с карточки выданной при подключении

22. Снимите флажок Без авторизации.

23. В поля Пароль и Подтверждение пароля введите значение из карточки, выданной при подключении

24. Нажмите кнопку Сохранить.

25. На открывшейся странице Интерфейсы / Соединения установите флажок в  Шлюз по умолчанию

5. Настройка беспроводной сети Wi-Fi

По умолчанию доступ к беспроводной сети маршрутизатора открыт. Во избежание несанкционированного использования Вашей беспроводной сети, измените настройки, заданные по умолчанию.

1. Перейдите на страницу Сеть / Wi-Fi.

2. Перейдите на закладку Настройки безопасности.

3. В списке Сетевая аутентификация выберите значение WPA2-PSK.

4. В поле «Ключ шифрования PSK» придумайте и введите ключ (пароль, который будет использоваться для доступа к Вашей беспроводной сети), используйте цифры и латинские буквы. Пример указан на рисунке (не используйте ключ из примера).

5. В списке WPA шифрование выберите значение AES.

6. Нажмите кнопку Изменить.

6. Сохранение настроек

Нажмите строку Сохр. и Перезагрузить в меню, которое отображается при наведении указателя мыши на надпись Система в правом верхнем углу страницы.