ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МАРШРУТИЗАТОРА D-Link DIR-300 В РЕЖИМЕ PPPoE

1. Подключение маршрутизатора DIR-300

A. Подключите один конец адаптера питания к разъему на задней панели DIR-300, а другой конец - к розетке питания.

B. Подключите кабель Ethernet, проложенный от оборудования провайдера в вашу квартиру, к порту INTERNET на задней панели DIR-300.

C. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 1 или 2 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к адаптеру Ethernet на компьютере.

D. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 3 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту VoIP шлюза.

E. Вставьте один конец кабеля Ethernet в порт 4 на задней панели устройства, а другой конец кабеля подключите к порту IPTV – приставки (STB).

2. Настройка сетевой карты

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.

Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента).

- Нажмите кнопку Пуск и перейдите в раздел Панель управления > Сеть и подключения к Интернету > Сетевые подключения.

- В окне Сетевые подключения щелкните правой кнопкой мыши по соответствующему Подключению по локальной сети и выберите пункт Свойства в появившемся контекстном меню.

- В окне Подключение по локальной сети – свойства, на вкладке Общие, в разделе Компоненты, используемые этим подключением выделите строку Протокол Интернета (TCP/IP). Нажмите кнопку Свойства.

- Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически. Нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ОК в окне Подключение по локальной сети – свойства. Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

3. Установка программы ClicknConnect

Программу ClicknConnect вы можете найти на диске, поставляемом вместе с устройством, или скачать с сайта производителя http://www.dlink.ru.

Перед настройкой программы ClicknConnect свяжитесь с технической поддержкой ВолгаТелеком и узнайте номера VLAN_ID для настройки маршрутизатора в соответствии с вашими услугами

Примеры услуг и номеров VLAN:

доступ к услуге PPPoE - через VLAN с тегом VLAN 300

доступ к услуге IPTV - через VLAN с тегом VLAN 500

доступ к услуге VoIP (IP телефонии) - через VLAN с тегом VLAN 400

1) Запустите установку программы дважды щёлкнув по приложению

Запуститься стартовое окно D-Link Click'n'Сonnect. Для настройки Интернет-подключения достаточно нажать кнопку «Пуск», после чего программа проверит физическое подключение устройства к компьютеру, настроит необходимые параметры подключения к провайдеру и проверит Интернет-соединение.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проверка подключения питания, нажмите ДАЛЕЕ >>

Проверка подключения Ethernet кабеля, нажмите ДАЛЕЕ >>

Проверка подключения кабеля интернет-провайдера, нажмите ДАЛЕЕ >>  Появится сообщение об обновлении программного обеспечения согласитесь и нажмите Да

По завершению проверки и обновления для продолжения настройки, нажмите ДАЛЕЕ >>

Введите новый пароль для доступа к устройству и подтвердите его введя ещё раз, (в данном примере используются следующие имя пользователя – admin и  пароль – admin,) нажмите ДАЛЕЕ >>

В пункте «Услуга» из выпадающего меню выберите опцию Интернет (PPPoE)+ IPTV+VoIP, нажмите ДАЛЕЕ >>

Установите галку напротив слова Tagged. Поставьте Номер VLAN для интернета — 300. Назначьте порты для IPTV выбрав Port4 и указав номер VLAN — 500, для VoIP (IP телефония) выберите Port3 и указав номер VLAN — 400. Номера VLAN указывайте полученные в технической поддержке, нажмите ДАЛЕЕ >>

В поле «Имя пользователя» перепишите имя пользователя, а в поля «Пароль» и «Подтверждение пароля» пароль из карточки, выданной при подключении. Нажмите OK»

Далее появится сообщение:

Произошла ошибка при передаче параметров устройству, нажмите ДАЛЕЕ >>

Процесс установки закончен, нажмите по кнопке выход.

Программа не создаёт WAN соединение, для этого не обходимо настроить его в ручную через Web-интерфейс. Для этого выполняем следующие шаги:

1. Запустите web-браузер к примеру Internet Explorer.

2. В адресной строке web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию -http://192.168.0.1). Нажмите клавишу Enter.

3. На открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора которые вводили в программе Click'n'Сonnect для доступа к web-интерфейсу маршрутизатора (мы использовали имя пользователя – admin, пароль – admin). Нажмите кнопку Вход (Enter).

4. На открывшейся странице перейдите в раздел Сеть.

5. Перейдите на страницу  Соединения.

6. Нажмите кнопку Добавить.

7. На открывшейся странице заполните поля.

7.1) В списке Тип соединения выберите значение PPPoE.

7.2) В списке Физический интерфейс выберите значение Port:5.300.

7.3) В поле Имя автоматически подставится значение pppoe_eth2.5.300_0.

7.4) В поле PPP Имя пользователя перепишите значение с карточки выданной при подключении.

7.5) В поля Пароль и Подтверждение пароля введите значение из карточки, выданной при подключении.

8. Нажмите кнопку Сохранить.

9. Нажмите строку Сохр. и Перезагрузить в меню, которое отображается при наведении указателя мыши на надпись Система в правом верхнем углу страницы.